TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU LIITUMISEKS

MUUGA AEDLINNA ÜHISKANALISATSIOONIGA

- Kinnistule on Muuga aedlinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde käigus rajatud uus liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub tänava maa-alal, kuni 1 m kaugusel kinnistu piirist.

- Liitumiseks tuleb kinnistu omanikul eelnevalt tellida litsentseeritud projekteerijalt kinnistusisene kanalisatsioonitorustiku projekt alates liitumispunktist kuni hooneni. Projekteerimise ja ehitamise kulud finantseerib liituja. Soovi korral võib Teile liitumisprojekti koostada ka AS-i Tallinna Vesi tütarettevõte OÜ Watercom allüksus Veemees.

- Projektis tähistada liitumispunkti asukoht ning esitada kanaliseeritav reoveekogus (m3/d). Kinnistu kanalisatsioonisüsteem projekteerida rangelt lahkvoolne. Sademe- ja drenaaživee reoveekanalisatsiooni juhtimine on rangelt keelatud.

- Kinnistu liitumiseks ühiskanalisatsiooniga peab eelnevalt olema rajatud või koos kanalisatsiooni lahendusega projekteeritud ka kinnistu nõuetekohane veemõõdusõlm, sõltumata vee allikast.

- Veearvesti peab olema taadeldud vastavalt kehtivale seadusandlusele.

- Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase. Kinnistu kanalisatsioonil allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevad reoveeneelud peavad olema varustatud kaitseseadmetega uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool paiknevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

- Kinnistu kanalisatsioonitorustiku ehitusprojekt esitada AS-ile Tallinna Vesi kooskõlastamiseks kahes eksemplaris. Projekt peab olema eelnevalt kooskõlastatud kinnistuomaniku poolt.

Projekti kooskõlastamise käigus sõlmime kinnistu omanikuga liitumislepingu.

AS-i Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projekti koostamiseks leiate meie kodulehelt.

Lugupidamisega

AS Tallinna Vesi